## Slide 1: NM1520 CPU控制板硬體線路平台說明
內容:
一.內部及外部類比輸入
二.驅動器保護
三.外部馬達速度/位置回授
四.外部通訊RS-485及UI操作介面
五.外部多機能輸入
六.外部Relay乾接點及Y1/Y2開集極輸出
七.揚升馬達控制
八.Debug DA

## Slide 2
一.內部及外部類比輸入
說明:內部及外部類比輸入主要包括了內部的三相電流Iu,Iv,Iw及DC Bus、NTC及外部的Vin、Iin、揚升馬達位置回授
1.三相電流Iu,Iv,Iw 取樣
D PWM
C/SV PWM
PWM Modulation Index
S pwm = 0.636
C/SV PWM = 0.866
D PWM = 1.15

## Slide 3
硬體電路:
取Shunt兩端差動訊號準位上提2.5V再經由OP放大，此部分在Drive板處理
Drive板處理後將訊號經PI型濾波進入CPU的AD

## Slide 4
2. DC Bus及NTC
Bus電壓經過分壓再經OP取電阻端差動後放大再進AD，NTC則是預留做驅動器過熱保護，過溫度保護準位85℃
3. 外部類比輸入
主要是提供給客戶做外部閉迴路應用時的類比訊號回授一般可分為電壓型(0~5v、0~10V)及電流型(0~20mA、4~20mA)故稱為Vin/Iin

## Slide 5
二.驅動器保護
過電流保護
過電壓保護

## Slide 6
三.外部馬達速度/位置回授
Encoder差動輸入
Hall sensor輸入

## Slide 7
四.外部通訊RS-485及UI操作介面

## Slide 8
五.外部多機能輸入
說明 : 多機能輸入提供給客戶自定功能，一般如啟動命令、正反轉、多段速、外部異常等，此版本只提供Sink功能客戶若有需要Source時可以再加入即可

## Slide 9
六.外部Relay乾接點及Y1/Y2開集極輸出
說明 : Relay乾接點及Y1/Y2開集極輸出功能提供多機能輸出如Alarm輸出、速度到達、運轉輸出、倍頻輸出等由客戶自行定義
七.揚升馬達控制
說明 : 預留若應用於電跑時可以控制揚升馬達的上升及下降
八.Debug DA
說明 : 軟體驗證

## Slide 10
Q & A